## Slide 1
PIRKANMAAN ELY-KESKUKSEN
MAANTIEVERKON SEUDULLINEN MERKITYS
Työryhmän kokous 17.11.2017

## Slide 2: Työohjelma (1/3)
Taustaa
Maantielain (503/2005) 4 § ”Maantiet ja niiden luokittelu” mukaan: ”Valtatiet palvelevat valtakunnallista ja maakuntien välistä pitkämatkaista liikennettä. Kantatiet täydentävät valtatieverkkoa ja palvelevat maakuntien liikennettä. Seututiet palvelevat seutukuntien liikennettä ja liittävät näitä valta- ja kantateihin. Muut maantiet ovat yhdysteitä.”
Hallituksen esitysluonnoksessa maantielain (503/2005) muuttamiseksi 4 § ”Maantiet” mukaan: ”Liikenne- ja viestintäministeriö päättää siitä, miltä osin valta- ja kantatiet kuuluvat valtakunnallisesti merkittävään runkoverkkoon. Runkoverkkoon voi erityisestä syystä kuulua myös muita liikenteellisesti merkittäviä maanteitä. Muut maantiet ovat seutu- tai yhdysteitä sen mukaisesti kuin Liikennevirasto päättää. Seututiet palvelevat seutukuntien liikennettä ja liittävät näitä valta- ja kantateihin. Maantiet, jotka eivät ole pääteitä tai seututeitä, ovat yhdysteitä.”
Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaan paikallista liikennettä välittävät maantiet osoitetaan asemakaavoissa katuina. Lain 83 § 4 momentin mukaan maanteiden liikennealueita voidaan osoittaa valta-, kanta- ja seututeitä varten sekä niitä yhdistäviä ja niiden jatkeena olevia teitä varten, jotka palvelevat pääasiallisesti muuta kuin paikallista liikennettä. Muille maanteille, jotka muuttuvat kaduiksi, merkitään asemakaavaa laadittaessa tai muutettaessa katualue.
Tiehallinnon ohjeessa ”Yleisen tieverkon laajuus asemakaava-alueilla, hallinnollisen luokittelun alustavat periaatteet” vuodelta 2000 esitettiin yhtenäiset valtakunnalliset kriteerit maantieverkon laajuuden määrittelyyn. Ohjeen perusteella laadittiin tieverkkokartat nykyisen Pirkanmaan ELY-keskuksen alueelle vuonna 2001. Kartoissa väylät luokiteltiin teihin, joille voidaan muodostaa yleisen tien liikennealue ja teihin, joille osoitetaan katualue.

## Slide 3: Työohjelma (2/3)
Tavoitteet
Tavoitteena on löytää ne tiejaksot, joiden säilyttäminen asemakaavoissa maanteinä on perusteltua merkittävän seudullisen liikenteen näkökulmasta. Paikallista liikennettä välittävät kadut osoitetaan asemakaavoissa puolestaan katuina.
  Toimintaympäristö on 2000-luvulla muuttunut taajama-alueiden laajentuessa ja liikenteen koostumuksen muuttuessa (monilla maanteillä paikallisen liikenteen rooli on kasvanut).
Tarkasteltujen myötä maanteitä ei olla muuttamassa kaduiksi tai yksityisteiksi. Työssä otetaan kuitenkin soveltuvin osin kantaa maanteiden toiminnalliseen luokitukseen ja esitetään tarvittaessa siihen tehtävät tarkennusehdotukset.
Sisältö
Maantieosuuksien eri tekijöitä tarkastellaan monipuolisesti käyttämällä apuna laskennallisia menetelmiä ja paikkatietotarkasteluja. Tällaisia aineistoja ovat mm. liikennemäärät, aluerakenne / keskusverkon luokittelu, asemakaava- ja taajama-alueet, työmatkaliikenne, valtakunnallisesti merkittävät liikenteelliset kohteet ja liikenteen koostumus (seudullisen liikenteen määrä ja sen osuus kokonaisliikennemäärästä). Lisäksi hyödynnetään Pirkanmaan merkitsevyysluokitus -projektin lähtötietoja ja saavutettuja tuloksia.
Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksille laadittujen vastaavien tarkastelujen yhteydessä kehitettyjä menetelmiä sovelletaan Pirkanmaan alueelle ja niitä kehitetään edelleen.
  Seudullinen liikenne määritellään Liikenneviraston valtakunnallisella liikennemallilla (BRUTUS-menetelmä). Pääpaino on yli 20 kilometrin matkoissa.
  Aluerakenne perustuu Pirkanmaan palveluverkko 2040 -työhön ja siinä esitettyyn tavoitteelliseen palvelu- ja keskusverkkoon.
  Seudullinen työmatkaliikenne määritellään YKR-työmatkoista. Pääpaino on yli 20 kilometrin matkoissa.

## Slide 4: Työohjelma (3/3)
Sisältö
Tiedot maanteiden ominaisuuksista on viety tieosittain excel-tietokantaan. Tietokanta karttoineen toimivat yhdessä analyysityökaluina.
Tuloksena muodostuu päivitetty ehdotus Pirkanmaan ELY-keskuksen maantieverkon seudullisesta merkityksestä tieosittain. Alustavasti maantieverkko jaetaan kahteen luokkaan, jotka ovat:
  Seudullinen tieverkko (kaavoissa LT-alue) ”PUNAINEN”
  Paikallinen tieverkko ”MUSTA”
  Tarvittaessa muodostetaan apuluokkia, esimerkiksi nykyinen seudullinen tieverkko, jolla on vähäinen merkitys seututienä ”PINKKI”

## Slide 5: Lähtötiedot ja menetelmät (1/2)
Liikenneviraston valtakunnallinen liikennemalli (BRUTUS), 2016
  Osa-alueiden väliset yli 20 kilometrin matkat sijoitettu mallin osa-aluejaolla mallin tieverkolle ja laskettu seudullinen KVL ja seudullisen liikenteen osuus koko liikenteestä.
  Kun valtakunnallisen liikennemallin EMME-verkko ja osa-aluejako ovat tähän käyttötarkoitukseen liian harvoja, on tässä työssä käytetty samasta lähtöaineistosta BRUTUS-mallilla muodostettua 1*1 kilometrin ruutuaineiston liikennekuvausta, joka sijoitettu tieverkolle nopeinta reittiä pitkin.
  Tie seudullisesti merkittävä, jos yli 20 kilometrin matkojen KVL > 2 000 (1 000) ja suhteellinen osuus yli 60 % (40 %) .
Aluerakenne, 2015
  Aluerakenteen määrittely perustuu Pirkanmaan palveluverkko 2040 -työhön ja siinä esitettyyn tavoitteelliseen palvelu- ja keskusverkkoon vuodelle 2040.
  Kaupunkitasoisiksi keskuksiksi tunnistettu Akaa, Hämeenkyrö, Ikaalinen, Kangasala, Lempäälä, Mänttä-Vilppula, Nokia, Orivesi, Parkano, Pirkkala, Sastamala, Tampere, Valkeakoski, Virrat ja Ylöjärvi
  Kuntatason keskuksiksi tunnistettu Juupajoki, Kihniö, Punkalaidun, Pälkäne, Ruovesi, Urjala ja Vesilahti.
  Yhteydet Pirkanmaan kaupunki- ja kuntatason keskusten sekä naapurimaakuntien maakunta- ja seutukeskusten välillä myös huomioitu.
  Sijoitettu tieverkolle nopeinta reittiä pitkin (Network Analyst).
  Tie seudullisesti merkittävä, jos se yhdistää maakunnan sisällä kaupunkitason keskuksia ja naapurimaakuntien maakunta- ja seutukeskuksia (harva verkko).
  Lisäksi muodostettu tiivis verkko, joka yhdistää maakuntien sisällä kaupunki- ja kuntatason keskuksia ja naapurimaakuntien maakunta- ja seutukeskuksia.

## Slide 6: Lähtötiedot ja menetelmät (2/2)
YKR-työmatkat, 2012
  Mukana Pirkanmaan ELY-keskuksen alueelle päätyvät 20–150 kilometrin työmatkat
  Reititetty tieverkolle Digiroad-aineiston avulla, YKR:n työpaikka- ja asuinpaikkaruudun perusteella (Network Analyst -työkalu)
  Reititys tehty nopeinta reittiä pitkin suosien pääteitä
  Tie seudullisesti merkittävä, jos yli 20 kilometrin työmatkoja > 500 (100)
Asemakaava-alueet, 2017
  Suomen ympäristökeskuksen Avoin tieto -palvelun aineisto asemakaavojen ulkorajoista
  Laskettu taulukkoon tieto tieosalle osuvasta asemakaava-alueesta (> 50 % tieosan pituudesta asemakaava-alueella)
Taajama-alueet, 2015
  Taajamatiedot perustuvat Suomen ympäristökeskuksen YKR-aineistoon
  Laskettu taulukkoon tieto tieosalle osuvasta taajama-alueesta (> 50 % tieosan pituudesta taajama-alueella)
  Valtakunnallisesti merkittävät satamat, lentokentät, rautatieasemat (kaukoliikenne) ja matkakeskukset
  Satamat (--)
  Lentokentät (Tampere-Pirkkalan lentoasema)
  Rautatieasemat, Juupajoki (taajamajunaliikenne), Karkku, Kolho (taajamajunaliikenne), Lempäälä, Nokia, Tampere, Orivesi, Orivesi keskusta (taajamajunaliikenne), Parkano, Toijala, Vammala, Vilppula (taajamajunaliikenne)
  Matkakeskukset (--)
  Taulukossa oma sarake

## Slide 7: Ominaispiirteitä niille tiejaksoille, joilla on merkittävää seudullista liikennettä
Pitkämatkaisen liikenteen määrä ja sen osuus koko liikennemäärästä (KVL) ovat merkittäviä
  yli 20 kilometrin matkojen KVL yli 1 000/2 000
  yli 20 kilometrin matkojen osuus KVL:stä yli 60 %/40 %
Välittää kaupunkitasoisten sekä seutu- ja maakuntakeskusten välistä liikennettä (harva verkko)
Seudullisen työmatkaliikenteen määrä on merkittävä
  yli 20 kilometrin työmatkoja vuorokaudessa yli 100/500
Yhteydet keskustan ulkopuolella sijaitseviin valtakunnallisesti merkittäviin satamiin, lentokentille, rautatieasemille (kaukoliikenne) ja matkakeskuksiin (HE 17/2004 eduskunnalle maantielaiksi, ”Yhteydet solmupisteisiin, julkisiin laitoksiin ja erityiskohteisiin, joihin pääsyä ei ole rajoitettu, palvelevat yleistä liikennettä”)
Muita ominaispiirteitä, mitä?

## Slide 8: Kuvat ja taulukko
KUVAT
Liikenneviraston valtakunnallinen liikennemalli, BRUTUS-menetelmä
  Osa-alueiden väliset yli 20 kilometrin matkat tieverkolla sekä niiden osuus KVL:stä. Omat kuvat koko Pirkanmaan alueelta sekä kolme erillistä kuvaa Pirkanmaan pohjois-, kaakkois- ja lounaisosasta (yhteensä 4*2 = 8 kuvaa).
Aluerakenne
  Tiivis (yhteydet kaupunki- ja kuntatason keskusten välillä sekä yhteydet naapurimaakuntien maakunta- ja seutukeskusten välillä).
  Harva (yhteydet kaupunkitason keskusten välillä sekä yhteydet naapurimaakuntien maakunta- ja seutukeskusten välillä).
YKR-työmatkat
  Pirkanmaan ELY-keskuksen alueelle päätyvät 20–150 kilometrin työmatkat tieverkolla.
Konsultin laskennalliset pohjaehdotukset
  Konsultin laskennalliset pohjaehdotukset (VE1, VE2 ja VE 3) maantieverkon seudullisesta merkityksestä.
TAULUKKO (tieosittain)
  Tierekisteritiedot: tie, pituus, pituudella painotetut liikennemäärät (KVL, KVLRAS ja KAVL)
  Liikenteen koostumus: yli 20 kilometrin matkat ja niiden osuus KVL:stä (valtakunnallinen liikennemalli/BRUTUS)
  Työmatkat: 20–150 kilometrin pituiset työmatkat tieverkolla (YKR)
  Aluerakenne: tiivis (VE1) ja harva (VE2)
  Tieosan sijoittuminen asemakaava- ja taajama-alueelle (> 50 % tieosan pituudesta)
  Valtakunnallinen kohde
  Merkitsevyysluokka
  Luokka 2/2018: punainen / musta (/ pinkki)
  Laskennalliset ehdotukset maantieverkon seudullisesta merkityksestä 11/2017 (VE1, VE2 ja VE3)

## Slide 9: Laskennallisia menetelmiä maantieverkon seudullisen merkityksen määrittelemiseksi
VE1 – Seudullista liikennettä yli 60 % ja lisäksi joko
  Seudullinen KVL > 1 000 tai
  Seudullista työmatkaliikennettä yli 100 tai
  Kaupunki- ja kuntatason keskuksia yhdistävä väylä
TAI
VE2 – Seudullista liikennettä yli 40 % ja lisäksi joko
  Seudullinen KVL > 2 000 tai
  Seudullista työmatkaliikennettä yli 500 tai
  Kaupunkitason keskuksia yhdistävä väylä
TAI
VE3 – Toteutuu kaksi ehtoa seudullisesti merkittävästä tiestä ja yksi ehto seudullisesti melko merkittävästä tiestä (luku suluissa)
  Seudullisen liikenteen osuus > 60 % (40 %)
  Seudullinen KVL > 2 000 (1 000)
  Seudullista työmatkaliikennettä yli 500 (100)
  Kaupunkitason kuntakeskuksia yhdistävä väylä (kuntakeskuksia yhdistävä väylä)